## Slide 1
智慧廠區之環境與設備 安全監控雲端資訊管理系統實現 Cloud Information Management System for Environment and Facility Security Monitoring in Smart Factory
指導教授：陳響亮
專題成員：劉松霖，陳品修，劉益祥
開發工具：Arduino ide, Android Studio, NetBeans ide,
Visual Studio Code, PyCharm ide
開發程式語言: c(Arduino), python, java, php, mysql
測試環境：Window10, Android 9, Linux, Arduino Uno R3,
Raspberry pi 3 b+, Digi Xbee S2C, Chrome

## Slide 2
動機與需求
為減少人員在工廠巡視時遭遇災害的風險，利用無線網路建置遠端監測系統
實時更新資料，在遠端可接收與展示資料，出現異常時通知與警告

## Slide 3
研究目的
建立IOT系統對機器與環境進行偵測
收集廠區內資料，傳送至雲端管理
以web與app展示、觀看資料變化
在發生異常時透過app與linebot發出警告

## Slide 4
系統架構
可分成幾個部分
1.end sensor
2.中繼端transmitter
3.路由層entry
4.後端server
5.公有雲端
6.使用者端

## Slide 5
專題架構―end sensor
Arduino uno R3
Xbee S2C module
MH-Z19B CO2 sensor
MQ2 GAS sensor
MQ7 CO sensor
SHT-31溫溼度sensor
偵測當時環境是否出現異常(ex.溫度過高，CO2過濃)
將實時偵測的資料透過Xbee傳輸給transmitter

## Slide 6
專題架構―中繼端
樹梅派
Xbee S2C module
作為network的coordinator
透過Xbee接收範圍內end sensor的資料資料並彙整
透過aes-128對稱式加密，將資料傳給路由層entry

## Slide 7
專題架構―路由層entry
接收中繼端transmitter傳送過來的資料
將資料透過被信任之ssl憑證加密傳送至雲端的後端server
提供間接存取與多個不同的進入點，以保護handling server

## Slide 8
專題架構―後端server
接收透過entry間接傳來的偵測資料並進行計算(只有擁有信任ssl憑證之entry才能進行通訊)
計算過後的資料將會透過api傳送至database進行儲存，傳送至web server在網頁上進行視覺化呈現
若是出現警報訊息，便透過firebase對app進行警報通知，以及透過linebot對群組進行推播通知
1.handling server：

## Slide 9
專題架構―後端server
提供資料寫入與儲存的介面，將資料以年月日時間進行分類並儲存
2.database與access api

## Slide 10
專題架構―後端server
將資料以可視化方式呈現
只儲存當下展示用的部分資料
隔開client與handling server、database的直接接觸
3.web server

## Slide 11
專題架構―公有雲端
運用firebase cloud messaging服務來向app使用者發出通知
1.firebase：
1.line chat bot on heroku：
運用heroku平台部署line chat bot提供line服務

## Slide 12
專題架構―使用者端
將資料以可視化方式呈現
以MPAndroidChart的折線圖展現實時更新的資料
以firebase接收通知的程式，在出現異常時接收警報，並以手機的通知警示使用者
1.android app

## Slide 13
專題架構―使用者端
在警報發生時，對群組進行推播通知，警示群組內的人
2.line bot

## Slide 14
專題架構―使用者端
透過vue.js和plotly.js的折線圖展現實時更新的資料
3.web

## Slide 15
成果與未來展望
以Zigbee省電，傳輸距離相對長，能接受多個node，可透過設置router來迴避障礙進行傳送等等幾個特點（routuer僅需插電便能擔當傳送資料中繼點的角色），建構起方便快速的廠區監測系統
系統架構採用兼具低延遲、彈性且高安全性的設計，亦結合公、私有雲的設計以保證資料的隱密性
只要更換不同種類之感測器，也可以快速部署到任何中小型即時監控場域，例如工廠、農地等
未來希望能對各種廠區進行測試，調整並發展出最適合各廠區的系統